СТРУКТУРА ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛА

|  | Профильное сопротивление сха0 | Индуктивное сопротивление схаi | Волновое сопротивление схав |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сопротивление давления сха р | сопротивление трения схf |  | индуктивно волновое сопротивление схав i | сопротивление формы схав с |
| Где возникает | на любой части ЛА, обтекаемой потоком | на поверхности ЛА | на крыле конечного размаха | на профиле |
| Условие возникновения | вязкая среда (нарушение парадокса Деламбера-Эйлера) | вязкая среда | наличие подъемной силы |  |
| Причины возникновения | разность давления на переднюю и заднюю части тела | трение | скос потока из-за наличия вихревой пелены за крылом | появление скачков уплотнения |
|  |  |  |  | зависит от подъемной силы | зависит от толщины профиля |
| Метод расчета | крыло заменяется плоской пластиной (основная доля – сопротивление трения) | , |  |
| Способы уменьшения | более обтекаемые формы, установка обтекателей, зализов | повышение качества поверхности, уменьшение количества турбулизаторов потока | увеличение удлинения крыла, установка вертикальных законцовок крыла, геометр. и аэродин. крутки | стреловидное крыло, суперкритический профиль |

1. Сопротивление давления

2. Сопротивление трения

3. Индуктивное сопротивление

4. Волновое сопротивление

|  | М*n = М*(cos (так как Vn = V(cos() |
| --- | --- |