Занятие 3.1.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ

В данной главе рассмотрено результирующее силовое воздействие атмосферной среды на движущийся в ней летательный аппарат. Введены понятия аэродинамической силы, момента, центра давления и соответствующих аэродинамических коэффициентов. Даны основные системы координат, используемые при расчетах аэродинамических характеристик летательного аппарата и параметров его взаимодействия с воздушным потоком.

2.1. Взаимодействие среды с обтекаемыми поверхностями

Силовое воздействие среды на движущееся в ней тело может быть сведено к непрерывно распределенным по поверхности тела элементарным силам от нормального давления  и касательного напряжения , обусловленного вязкостью среды (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Воздействие воздушной среды

на поверхность летательного аппарата

На элемент поверхности dS действует результирующая сила . При этом сила  включает наряду с силой от давления, не зависящей от вязкости, также добавочную составляющую, обусловленную трением.

В идеальной среде, когда предполагается, что вязкость отсутствует, силовое воздействие на поверхность сводится только к силам от нормального давления.

В соответствии с принципом обращенного движения эффект силового воздействия будет таким же, если рассмотреть движение, при котором тело неподвижно, а на него набегает равномерный поток со скоростью на бесконечном удалении от тела, равной скорости его движения. Эту скорость будем называть в дальнейшем скоростью на бесконечности или скоростью набегающего (невозмущенного) потока и обозначать в отличие от  (вектор скорости полета тела) вектором . Очевидно, что .

Набегающий поток характеризуется параметрами: давлением , плотностью , температурой , отличающимися от соответствующих параметров р, ρ и Т возмущенного потока вблизи поверхности обтекаемого тела (рис. 2.1.2).

Рис. 2.1.2. Разделение набегающего потока на невозмущенную

и возмущенную области

Все поверхностные силы могут быть сведены к одному главному вектору аэродинамических сил  и главному вектору момента этих сил  относительно мгновенного центра масс. Точка пространства, к которой в результате приведения оказывается приложенным вектор , называется центром давления. Геометрически эта точка может находиться как внутри обтекаемого тела, так и вне его. Главный вектор аэродинамического момента рассчитывается чаще всего не относительно центра масс ЛА (так как его положение может меняться в процессе полета), а относительно заранее выбранной геометрической точки, называемой центром моментов. В качестве такой точки часто выбирается носок ЛА, а момент относительно мгновенного положения центра масс может быть получен простым пересчетом.

Общее выражение для аэродинамической силы и момента может быть получено с привлечением теории размерностей на основе использования так называемой Π-теоремы («пи-теоремы»)[2.1].

– скоростной напор воздушного потока;

– некоторая характерная площадь ЛА;

– число Рейнольдса.

Структурная формула для аэродинамической силы может быть записана так:

, (2.1.7)

где

– скоростной напор воздушного потока;

– некоторая характерная площадь ЛА;

– число Рейнольдса.

Безразмерная сила  называется коэффициентом аэродинамической силы.

Аналогичным образом для вектора момента аэродинамической силы может быть получено безразмерное соотношение

.	(2.1.8)

По сравнению с выражением для аэродинамической силы (2.1.7) в формуле для момента (2.1.8) появляется еще один параметр – некоторый характерный размер . Безразмерный момент  называется коэффициентом аэродинамического момента.

Системы координат

Механическое воздействие набегающего потока на самолет сводится (как уже было показано) к нагрузкам, непрерывно распределенным по его поверхности. Для удобства изучения эти распределенные нагрузки приводят к результирующей силе, приложенной в центре масс самолета, - , а также моменту вокруг центра масс, - . Аэродинамическая сила в общем случае может быть направлена под некоторым углом к вектору скорости.

При вычислениях и экспериментах обычно имеют дело не с векторами  и , а с их проекциями на оси какой-либо системы координат.

Чаще всего используются правые прямоугольные системы координат с началом координат в центре масс ЛА: связанная и скоростная.

Связанная система координат 0XYZ жестко связана с самолетом (отсюда ее название). Ось 0X лежит в базовой плоскости (плоскости симметрии) самолета, она направлена в сторону носовой части и, как правило, параллельна САХ. Эта ось называется продольной осью. Ось 0Y тоже лежит в базовой плоскости самолета, при этом она перпендикулярна оси 0X и направлена к верхней части самолета. Она называется нормальной осью. Ось 0Z перпендикулярна базовой плоскости самолета и направлена в сторону правого полукрыла. Эта ось называется поперечной осью.

Связанной системой координат пользуются при рассмотрении устойчивости и управляемости самолета и при расчете самолета на прочность.

Скоростная система координат 0XaYaZa связана с вектором скорости движения центра масс самолета относительно воздушной среды  (см. рис. 19), ее начало также помещают в центре масс самолета. Ось 0Xa в скоростной системе координат всегда совпадает с вектором скорости и называется скоростной осью. Ось 0Ya перпендикулярна вектору скорости, лежит в базовой плоскости самолета и направлена к верхней части самолета. Она называется осью подъемной силы. Ось 0Za проводят так, чтобы она дополняла оси 0Xa и 0Ya до правой системы координат. Эта ось называется боковой осью.

Скоростной системой координат пользуются при изучении аэродинамических сил, так как они зависят от ориентации самолета относительно скорости набегающего потока.

Рис. 18. Связанная система координат

Рис. 19. Скоростная система координат

Для описания взаимного положения осей связанной и скоростной систем координат используются угол атака и угол скольжения. Углом атаки ( называется угол между осью 0X связанной системы координат и проекцией вектора скорости  на базовую плоскость самолета – . Углом скольжения ( называется угол между вектором скорости  и базовой плоскостью самолета. Легко заметить, что если скольжение отсутствует (( = 0), то определение угла атаки упрощается: угол ( будет равен углу между продольной осью 0X и вектором скорости .

Если полную аэродинамическую силу и момент разложить по осям скоростной и связанной систем координат, то получим

,

.

Эти проекции и носят названия аэродинамических сил и моментов. Аэродинамические силы в соответствующих СК называются:

Xa – сила лобового сопротивления,

Ya – подъемная сила,

Za – боковая сила.

X – продольная сила,

Y – нормальная сила,

Z – поперечная сила.

Аэродинамические моменты рассматриваются обычно в связанной системе координат и называются:

Мх – момент крена,

Мy – момент рыскания,

Мz – момент тангажа.

На рис.  показаны проекции аэродинамической силы  на оси связанной и скоростной систем координат при отсутствии скольжения.

Определение аэродинамических сил и моментов по известному распределению давления и касательного напряжения

Пусть при некоторых скорости движения центра масс, углах атаки и скольжения, а также заданных параметрах невозмущенной атмосферы (статическое давление , плотность  и температура ) известно распределение по поверхности движущегося в атмосфере тела давления p и касательного напряжения τ. Требуется определить суммарные значения аэродинамических сил и моментов. Расчет проводим в связанной системе координат (рис. 2.3.1).

Рис.2.3.1. Расчет сил и моментов

в связанной системе координат

В аэродинамических расчетах принято оперировать не абсолютным (барометрическим) нормальным давлением на поверхность ЛА, а избыточным (манометрическим) давлением. При внешнем обтекании ЛА отсчет ведут от величины статического давления невозмущенного набегающего потока. Это позволяет, в частности, более наглядно оценивать силы и моменты, действующие на отдельные элементы ЛА.

Таким образом, на выделенную элементарную площадку dS поверхности тела действуют нормальная сила от избыточного давления (р - p∞)dS и касательная к площадке сила τdS. Следует отметить, что элементарная сила от положительного избыточного давления совпадает по направлению с вектором внутренней нормали к поверхности, следовательно, ориентация силы относительно осей связанной системы координат полностью определяется направлением этого вектора и не требует дополнительного уточнения. То же можно сказать и о силе от вязкого трения (ее направление задается вектором ).

Сумма проекций элементарных сил на продольную ось Ox

,        (2.3.1)

где  и  – соответственно косинусы углов между вектором внутренней нормали  и вектором направления потока  с осью Ох. Две другие проекции получаются аналогично.

Полная продольная сила Х, действующая со стороны потока на ЛА, получается интегрированием элементарной силы по поверхности ЛА:

.                (2.3.2)

Введя в полученные соотношения обозначения

(2.3.3)

для коэффициента давления и

(2.3.4)

для местного коэффициента трения, в которых

(2.3.5)

есть скоростной напор невозмущенного набегающего потока, а также некоторую характерную площадь Sхар, получим для продольной силы следующее выражение:

,	(2.3.6)

где . Совершенно аналогичные выражения получаются для нормальной Y и поперечной Z сил:

,(2.3.7)

.(2.3.8)

Аналогично формулам для проекций главного вектора аэродинамических сил можно получить выражение для проекций главного вектора моментов этих сил.

Пусть точка приведения моментов совпадает с центром масс ЛА и началом используемых систем координат (рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2 Расчет аэродинамического момента

в связанной системе координат

Вектор  есть проекция вектора скорости центра масс ЛА на плоскость xOy связанной системы координат. Рассмотрим формулу для момента тангажа. Элементарный момент dMz создается элементарными силами dX и dY. Положительная сила dX на положительном плече y создает элементарный момент, уменьшающий угол атаки (отрицательный момент).

Положительная сила dY на положительном плече x создает элементарный момент, увеличивающий угол атаки (положительный момент). Следовательно, для условий нашей задачи и выбранной системы координат формула для элементарного момента тангажа будет выглядеть так:

.	(2.3.9)

Рассуждая аналогичным образом, можно получить для элементарных моментов рысканья и крена следующие выражения:

;	(2.3.10)

.	(2.3.11)

С учетом введенных ранее обозначений интегральное выражение для момента тангажа запишется в виде

,

(2.3.12)

где , ,  – некоторый характерный размер ЛА, по которому рассчитываются моменты. Аналогичные выражения будут получены и для двух других проекций главного вектора моментов.

Сравнивая выражения (2.3.6)…(2.3.8), а также выражение (2.3.12) с ранее полученными общими функциональными зависимостями для аэродинамических сил и моментов, видим, что безразмерные интегралы в правой части этих выражений представляют собой аэродинамические коэффициенты соответствующих сил и моментов:

,	(2.3.13)

,	(2.3.14)

,	(2.3.15)

где ,  и  представляют соответственно коэффициенты продольной, нормальной и поперечной сил.

Таким образом, при известном распределении по поверхности ЛА нормального давления и касательного напряжения коэффициент продольной силы может быть вычислен как интеграл по безразмерной поверхности коэффициента давления и местного коэффициента трения:

.            (2.3.16)

Для коэффициента момента тангажа получаем формулу

.	(2.3.17)

Аналогично вычисляются коэффициенты других проекций аэродинамических сил и моментов.