МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра аэродинамики, конструкции и прочности

летательных аппаратов

М.Г. Ефимова

ПОСОБИЕ

по выполнению домашних заданий по дисциплине

«ОСНОВЫ АВИАЦИИ»

для студентов I курса

специальности 080507

заочного обучения

Москва – 2009

Рецензент д-р техн. наук, проф. В.Г.Ципенко

Ефимова М.Г.

Пособие по выполнению домашних заданий по дисциплине «ОСНОВЫ АВИАЦИИ» —М.: МГТУГА, 2009. - 10 с.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов I курса специальности 080507 заочного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 14.04.09 г. и методического совета __________09 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЛИТЕРАТУРА	4

2.	Домашнее задание №1	4

2.1	Задание	6

2.2	Вопросы для самопроверки	7

3.	Домашнее задание № 2	8

3.1	Задание	9

3.2	Вопросы для самопроверки	10

Введение

Настоящее пособие содержит в себе задания и методические указания для выполнения домашних заданий № 1 и № 2 по дисциплине «Основы авиации». Домашние задания призваны помочь закреплению теоретического материала и получению знаний прикладного характера по разделам курса «Аэромеханика» и «Конструкция и прочность ЛА».  Оба домашних задания посвящены определению геометрических характеристик основных частей самолета - крыла и фюзеляжа. Этот материал входит в итоговый контроль знаний – экзамен по курсу «Основы авиации».

Каждое домашнее задание состоит из двух частей: расчетной и графической. Чертежи крыла и фюзеляжа должны соответствовать размерам, полученным в расчетной части. Обе части равноценны, чертежи крыла и фюзеляжа должны быть обязательно выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в тексте задания.

Варианты заданий выбираются в соответствии с номером зачетной книжки студента и являются строго индивидуальными.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации. М.: Транспорт, 1984.— 264 с. 2. Ефимов В.В. «Основы авиации». Часть 1. М.: МГТУГА, 2003. – 63 с.

3. Ефимова М.Г. «Основы авиации». Часть 2. М.: МГТУГА, 2005. – 53 с.

4. Ефимова М.Г. Пособие по изучению дисциплины «Основы авиации». М.: МГТУГА, 2008. – 26 с.

# Домашнее задание №1

Определение геометрических характеристик крыла в плане

Для выполнения домашнего задания №1 студентам необходимо изучить литературу [1] стр. 31-34, [2] стр. 16-22.

Геометрия крыла в плане описывается следующими характеристиками: размах крыла, площадь крыла, корневая и концевая хорды, удлинение крыла, сужение крыла и др.

Размах крыла lкр – расстояние между двумя плоскостями, параллельными базовой плоскости самолета и проходящими через концы крыла (рис. 1).

Корневая хорда крыла b0 – хорда крыла в базовой плоскости самолета.

Концевая хорда крыла bк – хорда крыла в его концевом сечении.

Площадь крыла Sкр – площадь проекции крыла на базовую плоскость крыла (не путать с базовой плоскостью самолета). Базовой плоскостью крыла называется плоскость, проходящая через корневую хорду крыла и перпендикулярная базовой плоскости самолета. При аэродинамических расчетах в площадь крыла включается также площадь подфюзеляжной части.

Рис. 1. Геометрические характеристики крыла в плане

Средняя геометрическая хорда крыла bср – хорда условного прямоугольного крыла, равного по площади рассматриваемому и имеющего тот же размах:

.

Удлинение крыла ( – отношение квадрата размаха крыла к его площади:

.

Сужение крыла ( – отношение длины корневой хорды крыла к длине его концевой хорды:

.

Линия четвертей хорд крыла – линия, проходящая через точки, отстоящие от передних точек хорд на расстоянии, равном  длин хорд. В общем случае крыло в плане имеет сложную форму, а линия четвертей хорд не является прямой линией. Однако в авиации наибольшее распространение получили крылья с прямолинейными передней и задней кромками. В этом случае линия четвертей хорд будет прямой. Эта линия используется для определения угла стреловидности крыла.

Угол стреловидности крыла ( – угол между линией четвертей хорд крыла и плоскостью, перпендикулярной корневой хорде. При описании геометрии крыла используются также углы стреловидности крыльев по передней кромке (п.к и по задней кромке (з.к (см. рис. 1). Если ( ( 0, то крыло является стреловидным. У современных пассажирских и транспортных самолетов ( = 20 ( 35(.

## Задание

Необходимо по заданным геометрическим характеристикам построить крыло самолета в плане и определить его остальные геометрические характеристики. Значения геометрических характеристик для построения чертежа крыла необходимо взять из приведенной ниже таблицы 2.1, подставляя вместо букв цифры из номера зачетной книжки: n – предпоследняя цифра номера зачетной книжки, m – последняя цифра номера зачетной книжки. В результате в 4-м столбце таблицы вы получите геометрические характеристики крыла реального самолета. В столбце 5 необходимо указать размерность тех геометрических характеристик, которые ее имеют.

После того как все параметры столбца 4 определены, необходимо построить чертеж крыла в плане на миллиметровой бумаге формата А4. Масштаб чертежа студенты выбирают самостоятельно, однако он должен соответствовать ГОСТу и быть указан на чертеже.

Таблица 2.1

| № | Наименование геометрической характеристики | Формула для расчета параметра | Значение параметра | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Размах крыла | l = 25 + 3n + 0,5m |  |  |
| 2. | Корневая хорда крыла | b0 = 1,2n + 3,5 |  |  |
| 3. | Концевая хорда крыла | bк = n + 2 + 0,1m |  |  |
| 4. | Угол стреловидности по линии одной четверти хорд | (1/4 = 4n + 1 |  |  |

После построения чертежа крыла необходимо определить, как называется ваше крыло при виде в плане (прямоугольное, стреловидное, трапециевидное, треугольное и т.п.), а затем заполнить таблицу 2.2. Величины размерных параметров должны соответствовать реальному крылу, а не его изображению на чертеже.

На чертеже крыла необходимо проставить все возможные размеры в соответствии с рис. 13 на стр. 20 [1]. Размеры на чертеже проставляются всегда в миллиметрах без каких-либо дополнительных буквенных обозначений. Изображение размерных линий и написание размеров должны соответствовать правилам оформления чертежей.

Таблица 2.2

| № | Наименование геометрической характеристики | Значение параметра | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь крыла |  |  |
| 2. | Средняя геометрическая хорда крыла |  |  |
| 3. | Удлинение крыла |  |  |
| 4. | Сужение крыла |  |  |
| 5. | Угол стреловидности передней кромки |  |  |
| 6. | Угол стреловидности задней кромки |  |  |

Если какие-либо параметры таблицы 2.2 определялись с помощью формул, ниже таблицы необходимо эти формулы привести.

## Вопросы для самопроверки

- Что такое крыло?

- Как формы крыла влияют на его летно-технические характеристики?

- Какими тремя видами характеризуется геометрия крыла?

- Что такое вид крыла в плане?

- Каковы наиболее распространенные виды крыла в плане?

- Что такое профиль крыла?

- Что такое хорда профиля?

- Сколько хорд может быть у крыла?

- Что такое корневая хорда?

- Что такое концевая хорда?

- Что такое средняя геометрическая хорда?

- Что такое линия четвертей хорд?

- Какие вы знаете углы стреловидности?

- В каких пределах находятся углы стреловидности современных ЛА?

- Что такое размах крыла?

- Как определяется площадь крыла?

- Что такое удлинение? В чем оно измеряется?

- Что такое сужение? В чем оно измеряется?

# Домашнее задание № 2

Определение геометрических характеристик фюзеляжа

Формы фюзеляжей самолетов весьма разнообразны и выбираются исходя из стремления получить большой полезный объем при малом аэродинамическом сопротивлении и невысокой массе конструкции, а также для удовлетворения специальных технических требований (обеспечение перевозки крупногабаритных грузов, обеспечение комфорта пассажиров и т.п.). Следствием этих требований является вытянутая удобообтекаемая форма фюзеляжа при виде сбоку (рис. 2).

Рис. 2. Геометрические характеристики фюзеляжа

Длина фюзеляжа lф – наибольший размер фюзеляжа вдоль его продольной оси.

Площадь миделевого сечения фюзеляжа Sм.ф – наибольшая площадь поперечного сечения фюзеляжа плоскостью, перпендикулярной продольной оси фюзеляжа.

Максимальный эквивалентный диаметр фюзеляжа dэ.ф – диаметр условного круга, площадь которого равна площади миделевого сечения фюзеляжа:

.

Удлинение фюзеляжа (ф – отношение длины фюзеляжа к его максимальному эквивалентному диаметру:

.

Чаще всего у фюзеляжей можно выделить носовую, цилиндрическую (центральную) и хвостовую части и ввести для них соответствующие геометрические параметры. Удлинения этих частей фюзеляжа можно вычислить по следующим формулам:

, , .

Нетрудно заметить, что поскольку lф = lнос + lц + lхв, то:

.

Перед выполнение домашнего задания № 2 необходимо изучить литературу [1] стр. 86-88 и [2] стр.22.

## Задание

В задании необходимо разместить в фюзеляже заданное количество пассажиров, определив потребные для этого диаметр и длину фюзеляжа, после чего определить остальные геометрические характеристики и начертить полученный фюзеляж.

1. В качестве исходных данных задано количество пассажиров, которое определяется по формуле: N = 100 + 10n + 15m, где n – последняя цифра номера зачетной книжки, m – предпоследняя цифра номера зачетной книжки.

2. Диаметр фюзеляжа вычисляется по формуле

dф = a2B2 + a3В3 + aпрBпр + 2(60 + 2(120 (мм),

где a2 и a3 – число блоков (в поперечном ряду) из двух и трех кресел;

aпр – число проходов;

60 – расстояние между подлокотниками внешних в ряду кресел и внутренней стенкой фюзеляжа;

120 – толщина стенки фюзеляжа;

B2 и B3 – ширина блока из двух и трех кресел (B2 =1260 мм, B3 = 1520 мм);

Bпр – ширина прохода (Bпр = 510 мм).

Студенты самостоятельно выбирают схему расстановки кресел в салоне, например, 2+2, 3+3, 2+3+2 и т.д.

3. Длина фюзеляжа определяется по формуле

.

4. Для проверки правильности размещения пассажиров в салоне необходимо определить удлинение фюзеляжа: формула (28) [1]. Полученное значение должно находиться в пределах 6,5…9. Если рассчитанное удлинение выходит за эти границы, то нужно вернуться к п.2 и изменить схему расположения кресел в салоне.

5. Определив геометрические параметры фюзеляжа в пп. 2 и 3, необходимо определить длины носовой, хвостовой и центральной частей фюзеляжа, используя формулы (29) [1] и известные из статистических данных удлинение носовой и хвостовой частей, которые находятся в пределах (н = 1,2…1,5 и (х = 2,0…2,5. По результатам расчетов заполните табл. 3.1.

6. Заполнив табл. 3.1, необходимо построить чертеж фюзеляжа на миллиметровой бумаге формата А4 в выбранном в соответствии с ГОСТом масштабе. Обводы носовой и хвостовой частей фюзеляжа выполнить произвольно в соответствии с собственными представлениями о внешнем облике самолета.

Таблица 3.1.

| № | Наименование геометрической характеристики | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество пассажиров |  |  |
| 2. | Диаметр фюзеляжа |  |  |
| 3. | Длина фюзеляжа |  |  |
| 4. | Удлинение фюзеляжа |  |  |
| 5. | Удлинение носовой части |  |  |
| 6. | Удлинение хвостовой части |  |  |
| 7. | Длина носовой части |  |  |
| 8. | Длина хвостовой части |  |  |
| 9. | Длина центральной части |  |  |

Все формулы, использованные при расчетах геометрических характеристик в табл. 3.1, должны быть приведены ниже таблицы.

## Вопросы для самопроверки

- Что такое фюзеляж?

- Исходя из каких соображений выбирается форма фюзеляжа?

- Какие бывают формы поперечных сечений фюзеляжа?

- Какие формы поперечных сечений наиболее часто применяются на пассажирских самолетах? А на грузовых? Почему?

- На какие геометрические характеристики фюзеляжа влияет количество пассажиров?

- Из каких соображений выбирают схему расстановки кресел в фюзеляже?

- Что представляет собой фюзеляж при виде с боку?

- Чем определяется форма носовой части самолета?

- Какие основные геометрические характеристики фюзеляжа?

- Как определяется диаметр фюзеляжа некруглого сечения?

- Из чего складывается полная длина фюзеляжа?

- Что такое удлинение фюзеляжа?